Комплекс технических средств

«Информационный сейф-2»

Базовый комплект «Стек-НС2.х»

ID:106/107/108

Предложенный инженерами нашей компанией термин «информационный сейф» означает комплекс технических средств, обеспечивающих защиту от НСД к информации путем уничтожения последней при обнаружении попытки НСД.

Функционально информационный сейф в общем случае состоит из:

- системы физической защиты носителя информации («прочный корпус»= контейнер, помещение);

- системы инициализации (датчиков вторжения, устройства управления, подсистемы аутентификации);

- ядро комплекса - система гарантированного (экстренного) стирания информации.

Изделия “Стек-НС2.х” разработаны и выпускаются ЗАО «Анна» для использования в качества ядра комплекса технических средств (ТС) гарантированного (экстренного) уничтожения информации, записанной хранящейся в накопителях на жестких магнитных дисках (в т.ч. эксплуатируемых в момент стирания), в случае попытки НСД.

Основными особенностями комплексов “Стек-НС2.х” являются:

■ возможность долговременной (круглосуточной) эксплуатации НЖМД, постоянно находящихся в рабочих камерах устройств, обусловленная надежными теплоотводом, механическим креплением НЖМД и защитой от случайного пуска устройства;

■ возможность не только «ручной», но и автоматической инициализации стирания;

■ возможность удаленного управления устройством (изменения режимов его работы, инициализации и мониторинга состояния);

■ возможность нормального функционирования аппаратуры при перерывах сетевого электропитания.

Внимание! Из-за особенностей хранения информации о разметке на современных НЖМД, после стирания информации на них при помощи комплексов серии “Стек-НСА2.х” дальнейшее их применение, как правило, не представляется возможным.

Для обеспечения необходимой гибкости при создании информационных сейфов, комплексы “Стек-НС2.х” строятся по модульному принципу. В минимальный набор модулей, который обеспечивает выполнение основной функции, должны быть включены:

- один из стирающих модулей семейства НС2.х;

- модуль электропитания и управления (Модуль БП).

В настоящее время выпускаются следующие версии изделий “Стек-НС2.х”:

- модель “Стек-НС2.1”на базе однокамерного стирающего модуля НС2.1 (ID 107xx), ориентированная на защиту одиночных НЖМД с продольным и наклонным типом записи;

- модель “Стек-НС2.2”на базе двухкамерного стирающего модуля НС2.2 (ID 108xx), ориентированная на защиту НЖМД, входящих в состав небольших RAID-массивов, состоящих из 2 и более НЖМД с продольным (наклонным) типом записи.

В базовый комплект поставки комплекса «Стек-НС2.1» ID 106/107 (см. рис.1 ) входят:

- модуль НС2.1 (ID 107);

- модуль БП (ID 106);

- аккумулятор 12 В, 2.3 Ач (устанавливается внутрь модуля БП, цена включена в цену последнего).

Рис .1. Модель «Стек-НС2.1» (ID 106/107)

В базовый комплект поставки комплекса «Стек-НС2.2» ID 106/108 (см рис 2 входят:

- модуль НС2.2 (ID 108);

- модуль БП (ID 106);

- аккумулятор 12 В, 2.3 Ач (устанавливается внутрь модуля БП, цена включена в цену последнего).

Рис .2. Модель «Стек-НС2.2» (ID 106/108)

Основные технические характеристики комплексов “Стек-НС2.х”

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
|  | “Стек – НС2.1” | “Стек – НС2.2” |
| Количество рабочих камер | 1 | 2 |
| Габаритные размеры рабочей камеры | 145х105х28 мм |
| Напряженность стирающего магнитного поля внутри рабочей камеры, не менее | 450 кА/м |
| Продолжительность выхода в режим “Норма / Готов” после включения, не более | 5 сек. |
| Минимальная пауза между повторными запусками процесса стирания | 10 мин |
| Максимальная задержка с момента инициализации до начала стирания, не более | 5 сек. |
| Способы инициализации | кнопка «Пуск», “Соната ДУ3.Х” |
| Электропитание Изделия 1) | 1) сеть ~220В/50 Гц; 2) аккумулятор |
| Продолжительность работы в режиме “Готовность”: - при наличии электропитания 220 В: - от аккумулятора (встроенного): - от аккумулятора увеличенной емкости2) : | - не ограничена; - не менее 8 часов - не мене 36 (8) часов. |
| Максимальная тепловая мощность, отводимая от НЖМД, установленного в камере Изделия 3) | Зависит от допустимой температуры нагрева НМЖД (как правило ~55°C) и температуры среды; может быть определена из диаграммы (рис.1) |
| Мощность, потребляемая от сети, не более | 5 Вт (в момент инициализации – 600Вт) |
| Условия эксплуатации: · температура окружающей среды: · относительная влажность воздуха: | от 5 до 35° С до 70 % при t° = 25° С |
| Габариты (масса): |  |
| - Стирающего модуля, не более | 214х146х82 мм (3 кг) | 214х146х124 мм (4,8 кг) |
| - Модуля БП (с аккумулятором 2,3 Ач), не более | 240х146х42 мм (2,1 кг) |

Примечания:

1) Электропитание вентиляторов (12В), охлаждающих НЖМД, осуществляется от сетевого адаптера, входящего в состав компьютера.

2) В скобках указана продолжительность работы при электропитании от комплекса модуля «Соната-ДУ3.GSM» (ID508).

3)Тепловая мощность, выделяемая НЖМД с приемлемой для данных тепловых расчетов точностью, может быть численно приравнена к средней мощности, потребляемой НЖМД от компьютера.

При монтаже комплекса, защищаемые НЖМД необходимо устанавливать в специальные рабочие камеры стирающих модулей и фиксировать винтами на специальных салазках.

Обдув НЖМД, помещенных в стирающие модули, осуществляется дополнительными вентиляторами. Конфигурация рабочих камер и производительность вентиляторов выбрана таким образом, что бы обеспечить нормальный тепловой режим эксплуатации НЖМД.

На рис. 3, линия 2 представлена зависимость дополнительного разогрева («перегрева») НЖМД T, работающего в камере стирающего модуля, от подводимой к нему электрической мощности.

Если исходить из того, что типовое значение максимальной рабочей температуры дисков НЖМД составляет 55˚С, то максимальная температура воздуха, захватываемого вентиляторами модулей НС2.х, не должна превышать величину:

Tmax= 55˚С - Т.

Подтверждением эффективности теплоотвода от НЖМД в стирающем модуле НС2.х, является то, что угол наклона линии 1 (см рис. 3) выше угла наклона линии 2. Это означает, что разогрев НЖМД до критической температуры вне модуля НС2.1 произойдет при меньшем значении температуры окружающей среды.

|  | 1 – нагрев НЖМД, при работе в типовом компьютерном корпусе; 2 – нагрев НЖМД при работе в устройстве “Стек-НС2.х”. |
| --- | --- |
| Рис. 3. Зависимость дополнительного (по отношению к температуре окружающей среды) нагрева НЖМД от потребляемой им электрической мощности. |

Конструктивно модули комплекса “Стек-НС2.х” ориентированы на установку внутри системного блока ПЭВМ в пятидюймовые отсеки. Вариант установки базового комплекта комплекса “Стек-НС2.2” в корпусе «мидитауэр» представлен на рис 5.

При таком размещении комплекс занимает:

- модель “Стек-НС2.1” – 3 пятидюймовых отсека;

- модель “Стек-НС2.2” – 4 пятидюймовых отсека.

Рис 5. Вариант установки комплекса “Стек-НС2.2” в системный блок ПЭВМ.

Без дополнительного оборудования возможности комплекса «Стек-НС2.х» очень ограничены. В частности:

- инициализация комплексов возможна только в «ручном режиме» (кнопки «Пуск» на передней панели модуля БП);

- информацию о состоянии и режиме работы комплекса можно считывать только со светодиодных индикаторов, расположенных на передней панели Модуля БП. (см. рис 5);

- при пропадании сетевого электропитания автономное электропитание обеспечивается только для модулей базового комплекта и небольшой дополнительной нагрузки.